Kenwood TS-440S HF Transceiver Manual

第 一 节     性     能

- 动态范围宽：

在电路设计上的新发展，使接收机具有102dB的动态范围（500HZ中调带宽）。

- 从160KHZ到30MHZ的全有效范围接收：

除了在1.8～28MHZ的所有频段进行收发，TS－440S还具有从160KHZ～30MHZ的连续调谐的全有效范围接收性能。

- 自动天线调谐器：

具有任选的，内装式自动天线调谐器，工作范围从3.5～28MHZ。

- 全方式操作：

具有USB、LSB、CW、AM、FM及AFSK方式。

- 100%连续发射效率：

在任何一种方式下（包括FM和AFSK）均能在较长的时间内（一个小时以内），达到100%的发射效率。

- CW全插话：

在CW方式下可进行全插话操作，快速收/发转换，也可使电台在SSB方式中进行数据通讯。像“AMTOR”。

- 内装XIT（发射递增调谐）：

XIT可以使发射频率进行细调。

- 可转换IF（中频）带宽：

IF带宽可使你针对操作情况编制接收带宽。提供多种选择：AUTO（自动）、W（宽）、M1（中1）、M2（中2）、N（窄）。当选择“自动”位置时，工作方式选择后机子将自动选择为最佳状态。

- 可变换AGC（自动增益控制）时间常数：

有一个开关用来选择“快”或“慢”的AGC动作。

- 所有方式的静噪。

- 内装RF（射频）功率/驻波比测量表。

- 万用频率控制：

  - 使用一个信号基准振荡器电路，因而可以进行准确的频率选择。

  - 通过使用数字VFO技术进行全频段连续调谐，可根据选定的方式进行修正基本10HZ档调谐速度，以取得最佳的调谐速度和精度。还具备自动快扫描功能。

  - 双数字式VFO（A/B）能进行交替频段和交替方式操作。

  - 100个记忆通道（包括10个分离通道）储存频率，频段和方式。

  - 记忆扫描和两个可编程序扫描范围。

  - 也可用前面板数字键盘直接输入所需要的频率。

  - 记忆恢复功能可以进行记忆通道内容的检查。

  - 使用“TUNING”钮或话筒增/减按钮可选择所需要的记忆通道。

  - T－F调整功能用于分离频率操作。

  - 一个供选择使用的音调单元TU－8可用于奇数分离记忆通道的连接。用“CTCSS”通道进行10米转发器操作。

  - 备用计算机接口。

  - 内装电池可永久保持记忆。

  - 2色荧光显示器指示频率和其它操作数字。

- 可在前面板上调节“TUNING”度盘的转矩。

第 二 节    安    装

- 注意事项：

1．1避免直接光照。选择一个干燥，通风好的位置。

1．2因为散热器在后面板，应避免将设备的底部和后部紧靠墙或桌子。

1．3如果将设备装在汽车上，应保持适当的通风，安装位置应使后部离开座位，并避免直接的振动。

1．4禁止将设备安装在汽车热排气口前。

1．5标准工作电压是13.8伏。切勿在低于12伏或高于16伏情况下工作。

- 固定式电台：

2．1内部连接：

TS－440S在满负荷发射时需要13.8伏，18安以上的电源。固定式电台可以使用PS－50或PS－430电源。

注意：PS－50基本电台电源对于进行连续发射操作是需要的。

收发机为了使用方便可以高架起来使用。    小心：切勿使用吊包支撑。

2．2接地：   小心：切不可以送气管或导线管充当接地。

注意：

1．用1/4波长或其倍数的接地导线可形成良好的RF接地。

2．在某些情况下，城市水管并不能用作良好的接地。

具备一个良好的接地以免电火花冲击造成的危险，保证在发射强信号时能以最小的寄生辐射。在地下埋上一根专用，合适的地线或一块铜板，并与TS－440S的“接地”（GND）端连接。并且连接导线尽可能粗而短。为了形成良好的接大地，还可将“接地”端与埋在地下输水管道连接。

2．3天线：

小心：为保护设备，请使用“避雷器”。

任何为高频业余频段设计的普通天线系统都可用于TS－440S。传输线的输入阻抗不超过“自动天线调谐器”的容量范围即可。传输导线必须用同轴电缆。某个天线系统，如果使用50Ω同轴传输导线，使天线系统驻波比小于1.5：1或使整个传输导线系统的输入阻抗为原有电阻，且在20～150Ω之间，那么，机子的功率将通过天调进行发射。

2．4电键连接：

从电键到收发机一般都用屏蔽线。

- 活动式：

紧凑的设计，使收发机可作为理想的活动台工作，通过配备合适的电源和天线以及细心的安装和调整，能达到满意的移动台工作效果。

3．1底座支架安装：

用任意一种MB－430底座支架，将TS－440S固定在仪表盘下，只要保证在操作时TS－440S不会滑开即可。

注意：1、勿将TS－440S靠近散热器安装。

2、TS－440S背后应留足空间，保证适当的通风。

3．2电源连接：

小心：1、连接或断开供电线之前，必须将“电源开关”关闭。

2、看清蓄电池极性。

3、充电或更换失效蓄电池时，总要先将收发机后面的电源线断开，否则，会损坏收发机。

连接TS－440S电源电缆与蓄电池接头，还要考虑电流要求和防止噪声。TS－440S在发射时，最大电流达到（18～20）A。因而，电缆应该尽可能地短，并使用特殊规格的保险丝。同时，还应考虑到汽车上的供电系统（包括蓄电池和发电机或交流电机），能否供出TS－440S所需的满载电流。

第 三 节    操    作

1、操作控制：

1．1前面板：

1．电源开关（Power）：按动开关，使电源“通”或“断”。

2．表头：在“接收”过程中，表头作“信号测量表”。“发射”时，表头的功能由表头开关控制。可作为ALC电平表，功率（PWR）表或SWR读数表。

3．方式键/数字键盘：这些键用于选择所需要的操作方式（USB、LSB、CW、AM、FM、AFSK）。如果编制记忆通道或直接输入某个频率，这些键就作为“数字键”，输入通道数或频率。

4．指示器：

“AT调谐”：当“AT调谐”的开关接通时，该指示器亮。（AT TUNE）当天线调谐器完全调谐完毕，便自动“断开”。

“陷波”：当“NOTCH”开关接通，指示亮。

“频率锁定”：当“频率锁定（F．LOCK）开关接通，指示亮。

“1 兆赫”：当“1MHZ”步进开关接通，指示器亮。

“储存显示”：当“M.IN”（记忆输入）开关按下，指示器亮。当记忆回转功能动作时，可以检查记忆通道中的内容，而不会中断正在进行收听的电台接收信号。

“ON  AIR”：发射期间指示器亮。

5．频率显示：工作频率可以显示到将近100HZ。也可以显示记忆通道数。“RIT/XIT”频率以及指示记忆。“VFO A/B”，扫描，分离和“RIT/XIT”操作。

6．“功能”开关：这一组开关中有“RIT/XIT”“T－F SET”开关，VFO选择开关。

7．话筒增益调节：

话筒增益调节用于在USB、LSB、AFSK和AM工作，调节器顺时针转动增益提高。

8．陷波调节（载波电平调节）：该调节器是在CW、FM和AM工作时控制载波电平。在以“CW”方式进行发射时，调节该调节器，让ALC表头指针处在“ALC”区域。

9．静噪调节（SQL）：该功能可在所有方式中操作。该调节器用于消除空间噪声和无信号期间接收机的静态噪声。顺时针缓慢旋转调节器，直到环境噪声刚好消失，喇叭无声，这一位置就是静噪临界点。然而，当输入信号到来时，就可收听喇叭的输出。对于微弱信号的接收，调节器就应完全逆时针转动。

注意：静噪临界位置随方式不同而有变化。因此，当改变方式时，应再微调整。

10．陷波调节：

“NOTCH”的功能是用于减弱或消除外差或等幅报型信号。“NOTCH”陷波器对于SSB、AM或FM型的信号不起作用。使用时，将“NOTCH”开关接通，并缓慢转动“NOTCH”调节器以减弱干扰。

注意：

①“NOTCH”频率大约在400～2600HZ范围内变化。

②如果电台出现象CW那样的干扰信号，应缓慢转动“NOTCH”调节器。如果转动太快，就可能错过这个“NOTCH”点，慢慢转动将会得到最佳效果。

11．中频移位调节：

注意：中频移位调节在AM或FM方式中不起作用。

“IF SHIFT”调节器可使你在不改变接收机的实际中心频率下，移动接收机的中频通频带。这种调节对你的中心频率附近存在干扰时有用。转动该调节器可将干扰信号置于接收机通频带之外。该调节器在USB、LSB、AFSK、CW方式中的操作情况见下文详细说明。

  - USB方式：

对低端频率干扰通过“IF SHIFT”㈩方向旋转而被减弱或消除。对高端频率干扰通过“IF SHIFT”㈠方向旋转而被减弱或消除。

●LSB/AFSK方式：

来自低频的干扰通过“IF SHIFT”㈠方向旋转而得到减弱或消除。这会引起音频听起来带有一点低音，其效果与USB方式正相反。来自较高频率的干扰通过“IF SHIFT”㈩方向旋转而被减弱或消除，并引起音频有高音出现，同USB相反。

●CW方式：

“IF SHIFT”的操作与USB方式相似。除外，还可通过RIT调节器调节CW音调。

12．RIT/XIT 调节：

●RIT调节：

如果对方电台的发射频率在QSO期间产生微小的偏离，而你不想改变自己的发射频率来弥补，此时你可使用RIT调节功能。这种调节器可以改变接收频率。RIT调节器可允许改变接收频率＋/－1.2KHZ。这种调节器也适用于当远处发射电台的发射频率高或低于本身接收频率时来储存。

注意：

- RIT的偏移可在主显示器上显示。因此，在你确实需要使用它之前，预置偏差值。如果转移到与别的电台通讯，即要关闭RIT开关。

- RIT显示和VFO显示并不能在任何时候都一致，这是因为RIT是以10HZ步进调谐，VFO的一般分辨率是100HZ。因此，如果RIT或VFO缓慢调谐，则与显示值不能立即对应，而只有调谐100HZ才可能看到显示板上的变化。

●XIT调节：

如果按下XIT开关、并旋转RIT/XIT调节器，发射频率就可以在＋/－1.2KHZ范围内变化不影响接收频率。再按下开关就可解除XIT功能。

13．RF增益调节：

该调节器用于接收机高频放大器部分的增益调整。对接收机正常性能和最大增益，调节器应按顺时针调满。如果对所需要的信号接收（抄录）有困难。即应注意电台的S表读数已是峰值。然而，按逆时针方向调节RF调节器，使得表头指针稳定在某个电平。这样，那些比所需要信号弱的信号都将被衰减。比如静态噪声等。

如果输入信号使S表头读数固定不动，你也可以逆时针调RF降低接收机的增益。当RF调节器逆时针旋转时，S表头的指示值将随着上升。那么，明显地看出电台的增益已经下降。

14．AF增益调节：

转动里面的旋钮可增减音量。

15．“SELECTVITY”开关（选择开关）：

当装上某种备用滤波器时，电台的通频带可以选择四个不同带宽之一。

该开关有四个拨换位置：AUTO、N、M1、M2和W，用于选择频带宽度。M1和N的位置只有在装上某种滤波器时才起作用。一般情况下，“开关”放AUTO（自动）位置。中频带宽应根据所选择的方式来确定，才可以使接收机获得效果。通过简单的手控选择即可实现。

在5－1节中的“晶体滤波器安装”，说明每个开关位置的带宽，应注意装上的备用滤波器是有差别的。YK－88C用在“N”位置，YK－88SN用在“M”位置。

注意：

①在发射时，应选择宽带滤波器。

②在FM方式中，不论开关在哪个位置，带宽总是15KHZ。

③如果该开关放在N或M1位置上，又没有备用滤波器装入，此时喇叭无声。参看本“使用说明书”后面部分介绍的备选滤波器安装步骤。

16．AGC开关（自动增益调节）：

该开关是在接收期间选择AGC电路的工作时间常数。如果AGC开关处在“SLOW”（慢）位置，接收机的增益和S－表头读数将对输入信号较大变化而反应缓慢。若在“快”位置，则接收机增益和S－表头读数将对输入信号电平的变化反应较快。在所有方式中，通常都将开关放在“慢”位，当工作在弱信号或高速度等幅报时，可以使用“快”位。

注意：在FM操作时，本开关无效。

17．NOTCH开关（陷波开关）：

当开关开启，陷波滤波器动作。

18．PROC开关（处理器开关）：

在进行USB、LSB、AFSK或FM方式操作时，打开PROC开关，将增加有效发射功率输出。

注意：如果音调处理机功能在USB、LSB或AFSK方式中使用，有可能使发射机过激励：一般用ALC表监视器检查是否过调制。如果指针超出ALC刻度范围就为过调制。可减小MIC（话筒）增益调节器的位置，直到指针保持在ALC刻度内。

19．F．LOCK开关（频率锁定开关）：

使用此开关，选定的度盘频率就被锁定。除非使用RIT/XIT调节器，将开关打开，否则被锁内容无法改变。

20．UP/DOWN开关（升/降开关）：

按下“UP”开关，可增加频率。按下“DOWN”开关，频率下降。

21．1 MHZ（步进开关）：
    该开关用来确定UP/DOWN开关是进行1MHZ步进工作还是只进行业余频带的工作。如果选择“1 MHZ”步进则1MHZ指示灯亮。

22．“TUNING（VFO）”（调谐度盘）：
    转动该旋钮以选择所需频率。允许快速旋转进行快速调谐。该调节器也可用来选择需要的记忆通道。读盘的转动灵活性可以调节，先握住外层旋钮，顺时针转动里层旋钮可增加阻力；逆时针转动为减小阻力。

23．“POYOGYA”键（程序键）：

M→V：用于将频率从记忆恢复到VFO。

SCAN（扫描）：在VFO操作期间按下该键将启动程序扫描。在记忆状态时按下该键则启动记忆扫描。在扫描操作期间按下该键则使扫描速度在快和慢两种速度之间转换。

CLEAR（清零）：用于消去记忆储存内容或当使用“ENT”键，进行直接键盘输入频率时消去某个输入值。

VFO/M：用来转换记忆与VFO操作。

M．IN：向某个记忆通道输入数据。

ENT：用来从数字键直接输入某个频率。

24．耳机输出插孔。

25．话筒插孔。

26．AT TUNE开关（AT调谐开关）：

当此开关开启且“AUTO/THRU”开关放在AUTO（自动）位置时，自动调谐器开始工作，直至调谐器匹配于天线为止。

27．AUTO/THRU开关：

“AUTO”：自动天线调谐用于发射。

“THRU”：自动天线调谐器未用于发射。

28．Standby开关：（待机开关）：

当你想人工控制发射或接收时使用之。

SEND：置电台于发射状态。

REC：置电台于接收状态。

在直接输入VFO频率或输入记忆通道时“待机”开关也可用来清除输入。

29．ALC/PWR/SWR表头开关：

ALC表：用来监视USB、LSB、AFSK操作中地激励电平。

PWR表：指示输出功率。

SWR表：指示天线的驻波比。驻波比开关，当AUTO/THRU开关在THRU位置，指示天线和连接到天线接口的馈线的驻波比。

30．ATT开关（衰减开关）：

当ATT开关动作时，输入信号电平衰减约20dB，当接收信号非常强时（超过S－9至20dB以上），应当衰减以免出现失真。稳定接收效果，使用ATT开关很容易达到要求。在你所需要的信号附近存在另一个强信号时，这个调节器也是有用的。然而，在减弱杂信号时，接收信号也会损失一些。不过，有时这个衰减器会助你完成QSO的。

31．NB开关（噪声消除开关）：

如果遇到汽车点火器那样的脉冲噪声，可将NB开关打开。它将使干扰信号衰减约40dB。如果没有这类噪声存在，应该关上NB。该开关除了对脉冲噪声有效外，对空间噪声或线路噪声均无效。

32．VOICE开关（声音开关）：

若装配了VS－1声音合成单元，只要一按下“VOICE”开关，机器就会报出工作频率。

3－1－2后面板

- ACC3接头：作为备用RCA式接头，内部没有连接。

- AFSK IN接头：AFSK输入端。

- AFSK OUT接头：AFSK工作时，不变电平的音频输出接口。

- ANTI  VOX调节器：声控工作有时受喇叭音量控制而影响，“反声控”则是从喇叭输入来消除（减少）这种影响。当耳机接上时，“反声控”不起作用。

- DELAY调节器（延时调节器）：该调节器用来调节电台在声音输入停止后，持续状态的“间断时间”。

- VOX  GAIN调节器（声控增益调节器）：用于调节声控放大器的灵敏度，根据个人所需进行调节。

- ACC1 插孔：用于接插配备的连接部件中的6芯接头。

- EXT  SP插孔（外接喇叭插孔）：用于连接一个外部的喇叭。

- DC电源插头：用于连接直流电源。

- 按键插孔：用屏蔽导线，连接一个1/4耳机插头，插入该插孔进行CW操作。插孔开路时电压约5.5VDC。

- ANT（天线）连接口：此超高频（UHF）接口，必须配上合适的天线进行收发，天线电缆必须是50Ω同轴电缆，一端带有PL－259接头。

- GND（地线）接头：为了避免电击，如RFI（射频干扰）和BCI（广播干扰），应接好收发信机的地线。

- ACC2插孔：端头数字及其用途如下：（见下表）

| 芯号 | 芯 名 | 用 途 |
| --- | --- | --- |
| 1 | NC | 没接 |
| 2 | NC | 没接 |
| 3 | 数据输出 | 不管AF调节情况，输出电平固定。电压：4.7KΩ负载时，接收输入300mv或更大些。 |
| 4 | GND | 接地（音频输出端的屏蔽导线接于此） |
| 5 | NC | 没接 |
| 6 | NC | 没接 |
| 7 | NC | 没接 |
| 8 | GND | 接地 |
| 9 | 话筒消音 | 从话筒插孔输入的信号被消除。 |
| 10 | NC | 没接 |
| 11 | 数据输入 | 数据通讯输入端，输入电压：500mv或更小。 |
| 12 | GND | 接地（音频输入端的屏蔽导线接于此） |
| 13 | 备用 | 备用接口，接地发射。 |

3－1－3顶盖

VOX/BREAK IN开关：声控可用于LSB、USB、FM或AFSK等方式工作。将VOX开关放在“ON”即声控电路接通。该开关也可选择“全插话”或“半插话”通讯。

3－2接收

3－2－1起始设置

- 先预置调节器的位置。

- 将“POWER”（电源）置“ON”，（在固定式电台工作时，必须打开直流电源，建议使用PS－50）

- 表头灯亮，频率在显示板上显示。

- 设置“BAND”开关选择所需的频段。如果需要调谐某个频率而不需要业余电台频率，就将“1MHZ”档开关置“ON”，这时UP/DOWN开关将按1MHZ步进改变频率，而不照业余频段变化。

- 用“方式”开关选定需要的“MODE”。

注意：①按国际惯例，业余电台频率在10MHZ以下使用LSB方式，10MHZ以上频率使用USB方式。

②TS－440S将自动选定方式，其转换点为9.5MHZ，你也可根据自己的需要人为选择工作方式。

- 调节AF增益调节器获得需要的音量。

- 缓慢转动“TUNING”度盘直到能清晰听到需要的信号。

- 所需的接收频率可以使用数字键直接输入。

3－2－2CW零拍操作

电台在CW方式中进行零拍操作。

1、将RIT/XIT开关置于“OFF”（关闭）。

2、在不使用滤波器时，调谐“TUNING”度盘直到大约800HZ的接收拍频。如果要检查，转动VOX直到关闭或断开CW键。然后使用侧音振荡器和送入接收信号，并通过调谐“TUNING”度盘，直到两个音调的频率相同时即实现“零拍”。

3、当使用YK－88C滤波器时，可以十分简单地用调节“TUNING”度盘的方式获得S表头最大偏转量。

“零拍”操作之后在需要的音量上接收。

1、“零拍”操作之后，将RIT开关置于“ON”（开），调节RIT调节器得到需要地音量。

2、调节“IF SHIFT”（中频偏移）调节器得到最强的信号电平。

3－2－3直接键盘频率输入：

使用TS－440S数字键可以直接输入频率。这样做可以迅速改变频率，而不象其它调谐方法出现延迟。

1、选择VFO方式。

2、按下“ENT”键，显示器将指示“ ，  ，  ”

A VFO ―――――――

3、输入所需要的工作频率，从最大有效数字开始到最小有效数字，尾数零可不必输入。但从1到3.99999MHZ之间的频率输入前必须先输入1个零。从0.1到0.99999MHZ的频率值必须先输入2个零。（如03.500.000MHZ）

A VFO 3.5―――――

4、然后再一次按动ENT键，表明你要求电台变化的频率送入，如果输入的频率低于10HZ时，并自动改变为原频率而无需第二次按动“ENT”键。

例如：输入14.200.00MHZ有两种方法：

方法一：按[ENT]  [1]  [4]  [2][ENT]

方法二：按[ENT]  [1]  [4]  [2]  [0]  [0]  [0]  [0]

注意：一旦输入超出电台调谐范围的频率会使显示器恢复到“ ， ， ”

5、如果在输入频率时发现错误，并且还未按动ENT键或还未输入最后数字，可以按动“CLEAR”键或待机键消除输入。

3－2－4AM接收

在AM广播接收是有这样情况，如果“SELECTIVE”选在“W”时有明显的干扰，而选在“M2”位置又由于缺少高频响应而无法听清楚信号。那么将“SELECTIVE”开关选在“M2”，同时转动“TUNING”度盘偏离中心频率＋/－1KHZ，就可以找到干扰较小、比较清晰的位置。

另一个方法，通过选用USB或LSB，调谐出AM信号的一个边带而使TS－440S具有更好的稳定性。该方法不足之处是5HZ的拍音，只能用需要的接收信号进行检查。

3－3发射

3－3－1  SSB（USB、LSB）方式：

1、设置“MODE”键在USB或LSB，按国际惯例，低于10MHZ的频率，使用LSB（下边带）方式，高于10MHZ频率用USB（上边带）方式。TS－440S的转换点为9.5MHZ，当你调谐出需要的频率时，机子将自动选择合适的“方式”。你也可以简单地按动“方式”键进行转换。

2、设置ALC表头开关。

3、按动话筒PTT键或待机开关从REC设置到SEND。

4、对话筒说话，并调节话筒增益，保持表头指针在声音峰值时不超出ALC区域。

注意：用ALC测量表进行调整比用功率表调整更精确。勿使ALC偏移超出ALC区域。因为这将造成发射音频信号的失真。

注意：声音峰值不能超出ALC区域。

3－3－2  CW方式

设置“MODE”键到CW，设置表头开关于ALC。

设置待机开关为“SEND”（发射），按下CW键，电台就能进行发射。如果处在“SEMI”（半）或“FULL”（全）插入方式，且待机键设在REC位置，即可以按动CW键进行发射。

调CAR调节器，直到表头偏转在ALC范围内。TS－440S收发信机具有“SEMI”（半）和“FULL”（全）插话两种工作方式。在任何一种方式时，只要按动CW键，无需手动“SEND/REC”开关，即可使电台进行发射。“FULL”与“SEMI”区别在于，当进行“FULL”操作时，在点划之间可以进行收听，而“SEMI”则不行。

注意：不论“SEMI”还是“FULL”，都不能进行交叉频段或交叉方式操作。另外，当使用“FULL”插入通讯时，不能跨频段（异频）工作，而只能在同一频段中。

TS－440S还提供一个侧音振荡电路，可以在发射时监听自己的CW信号。

（a）插话通讯

按下CW键可自动将收发信机至于发射状态，并在CW键释放之后将持续一段时间，保持的时间长短由后面板的VOX DELAY（声控延迟）调节控制。

（b）全插话通讯

按下CW键可自动将收发信机至于发射状态，松开CW键可使电台立即恢复为接收。

小心：TL－922A/922线性放大器不是为全插话工作而设计的，如果在“FULL”状态下使用这个附件会导致线性放大器损坏。

在没有产生持续发射的情况，可使用电子电键。要得到一个连续的载波，请将待机开关置于“SEND”位置。

3－3－3  FM方式

在28MHZ业余频段中选择需要的频率，将“MODE”置于FM，表头开关置于“ALC”，按动话筒PTT开关或置待机开关“SEND”。

调节CAR调节器，直到表头指针偏移在ALC范围内。这样FM方式将达到功率全发射。

为了降低功率，将表头开关放在PWR，在逆时针转动CAR调节器的同时观察表头，直到获得所需的输出电平为止。

注意：1、如果连续低于满输出，FM的功率输出是会变化的（不稳）。

2、保证使用低驻波比的天线，TS－440S具有多种保护电路，如果使用高驻波比（3：1或更高）的天线连续发射工作，可能会损坏末级放大器。

3、驻波比太高，会使PWR表读数不准确。应使用好的天线，获得真正的效果。

3－3－4  AM方式

1 设置表头开关于“PWR”。

2 设置“MODE”键于“AM”。

3 将待机开关放在“SEND”。

4 调节CAR调节器，使表头指示25W。

5 将表头开关放在“ALC”。

6 调节话筒（MIC）增益调节器，使在声音峰值时，表头偏移不超出ALC区域。

3－4 自动天线调谐器  （带AT部件的TS－440S机有此功能）

自动天线调谐器在业余频段3.5～29.7MHZ范围内工作。

1 确定天线与天线接口应连接好。

2 设置“AUTO/THRU”于“AUTO”位置。

3 “AT TUNE”开关放在“ON”，“AT TUNE”指示灯亮，调谐器开始转动。同时“CW”方式指示灯亮。

4 短时间之后，“AT TUNE”指示灯应熄灭，马达停止转动。

5 将“AT TUNE”开关置于“OFF”。

6 调谐到此完成，可以进行正常通讯。

[注：1．如果“AT TUNE”开关为“ON”，AT指示灯亮，但接着立即熄灭，这表示天线谐振点较近，调谐已经完成。

2．正常操作要等到“AT TUNE”开关“OFF”后才能进行。

3．如果马达在大约30秒后仍不停止转动，关闭“AT TUNE”再重新启动，调谐器再次调谐，应该找到匹配点。如果经数次仍不停止，说明天线系统存在问题。在重新调谐之前调整天线和馈线。

3－5双数字VFO

通过使用VFO A和VFO B，能使操作更方便。

3－5－1为什么要两个VFO

有时，DX电台使用一种叫“异频工作”的操作方式。如果这样，DX电台就将用一个频率发射，而用另一个频率接收。这是为了处理在拥挤的情况下，DX电台识别对方电台的呼叫。

老式电台需要外接一个VFO来进行这种分频操作。TS－440S通过使用微处理器控制，在同一机器中有效地提供了两个独立的VFO。还具有许多不同的调节器和开关，在遇到这种情况时，可使操作更加方便。这种调节器的使用方法见下文：

3－5－2 分频（异频）

（a）A＝B开关

按下此开关，使处在不作用的VFO（不显示）的数值改变成与作用的VFO（显示的）中的数值相同。且频率与方式均变为一样。

例如：VFO A在LSB中设为7MHZ，VFO B在USB中为21MHZ，VFO A是工作的，按一下A＝B开关，不显示的VFO B即变为LSB方式及频率也为7MHZ。

（b）A/B开关

可以选择需要的VFO工作，每按动一次该开关，那么可变频率振荡器将在VFO A和VFO B中进行转换一次。

（c）SPLIT开关

可以让其中一个VFO进行发射，另一个为接收。例如：VFO A是正在工作的振荡器，而VFO B是不工作的，按一下“SPLIT”开关，使TS－440S在VFO A进行接受，在VFO B进行发射，接受和发射的方式是按照在相应的VFO存贮中的方式选定。如果需要的话，可以在不同频段和不同方式中进行交替工作。

为避免紧张或拥挤时，操作中出混乱，建议VFO A作为接收，VFO B作为发射。

（d）T－F SET开关

按下此开关，可以使你在进行“SPLIT”工作中迅速设置或检查发射频率，而不必在实际发射状态检查。

这个开关在查看经常联系的DX（远距离通讯）电台的频率较方便。因为只要开关持续按下，就可以在发射频率上接收，此开关按下时，主旋钮（调谐度盘）是工作的。因此如果需要，可同时十分容易地改变发射频率。松开开关，恢复到初始接收频率。

3－6记忆

TS－440S备有方便的100个波道记忆，可用于贮存和取出常用频率。这些波道可以再分成10个用户组，例如：设置10－19波道为160米波段，20－29波道为80米波段 ．．．．．．90－99记忆波道可以设成异频工作波段。完成设置后，就可以使用简单地记忆扫描功能，自动取出某组中的贮存频率。

3－6－1记忆输入

- 用TS－440S的VFO方式，选择需要的操作频率和方式。

- 按动M．IN键（存入），机子进行记忆恢复（M．SCR）方式，常用的记忆波道数（M．CH）频率和方式均显示出来，但实际的工作频率、方式仍保持不变，并且不中断接收。

- 用下述三个方法之一选择需要的记忆频道：

（a）转动“TUNING”旋钮，直到显示出需要的频道数。旋钮度盘转动一圈大约显示10个频道。

（b）用数字键可以取出波道数。记住，从波道00－09，必须将前面一个0一起输入。在未输入第二位前，若按动“CLEAR”或“SEND”开关，就会回到原来的波道。

（c）用UP/DOWN开关或话筒上的UP/DOWN开关，均可进行选择记忆波道。

4、需要的记忆波道出来时，再按动“M．IN”键，常用频率、方式即被贮存。恢复方式消除，而在“M．IN”键再次按动前，机子回到显示的工作频率和方式。注意：如果“RIT”先于步骤选择，那么，实际贮存的频率将是显示出的频率加上或减去“RIT”的变化值。

3－6－2转换记忆数据到VFO

1 按动VFO/M键选择记忆方式。

2 用“记忆输入”一节中描述的方法，选择需要的记忆波道。

3 要回到VFO状态，可再按动“VFO/M”键。

注意：1 当TS－440S从VFO状态转换成记忆状态时，RIT/XIT被取消。但TS－440S如果恢复到VFO状态，RIT/XIT将被恢复。

2 当TS－440S从记忆状态转换为VFO状态，则VFO将被置为RIT/XIT，且如果数据已编入记忆，RIT/XIT变量就已确定。

3－7扫描

3－7－1记忆扫描

记忆扫描从记忆波道00－09，每一间隔扫描时间约为3－4秒钟。或是需要特定某个记忆组进行扫描。但扫描只是在有效数据输入的波道中进行。

全记忆波道的扫描

1 按下VFO/M键，选定记忆状态。

2 按下SCAN键，扫描即从00波道开始或从有贮存数据的最低波道开始扫描。

3 按动“CLEAR”键或话筒“PTT”开关，可以停止扫描。

4 再按动“SCAN”键，可重新开始扫描。

特定记忆波道组的扫描

1 按动“VFO/M”键，选择记忆状态。

2 持续按住“SCAN”键。

3 按动记忆波道组的10个键中所需组的相应键，就进行所需要的记忆波道扫描。

例如：我的希望只扫第二组，因而按动2键即可。若希望扫描1．２组，按动1键，再按动2键即可。

4 可以用前面介绍的“全记忆扫描”中的同样方法，停止扫描或重新扫描。

3－7－2程序扫描

TS－440S具有两个可编程序扫描范围。PG．S1（程序扫描1）用记忆波道06和07来指定扫描范围的上下限。

PG．S的操作

1 按动“VFO/M”键选择VFO操作状态。

2 持续按动“SCAN”键。

3 按动“6”键，启动PG．S，然后松开“6”和“SCAN”键。扫描就按照记忆波道6中编制的频率下限值直到7中的上限频率值进行。

4 按动“8”键，启动PG．S2，然后松开“”和“SCAN”键，扫描就按8到9波道间的频率进行，如PG．S－1一样。

5 如果想同时连续扫描程序1和程序2，则在持续按动“SCAN”键时，按动“6”和“8”键，然后释放“SCAN”键，扫描就按通道6－7与8－9连续进行到9频道的下限为止，然后再回到6上限继续。

6 按动“PTT”开关或“CLEAR”键，可停止扫描，再按动“SCAN”，即从停止点继续扫描。

注意：TS－440S微处理器能记忆许多所设定的扫描数据，在你下次按动“SCAN”时，不必重存入，也能按原来数据工作。

例1：记忆状态

事先编制记忆扫描数值，对20－29和40－49进行扫描。

按动“SCAN”键，使扫描在同一范围重复进行。

例2：VFO状态

编制好6－7与8－9中的程序，对PG．S1和PG．S2一起进行扫描。

按动“SCAN”键，再启动这两个程序扫描。

TS－440S将按照上面的数据了；连续完成扫描，知道人为改变为止。

3－7－3扫描速度

TS－440S设有两个扫描速度。在启动扫描之后。每按动“SCAN”键一次，扫描速度就在“快”或“慢”之间进行转换。

注意：扫描速率也与工作方式有关，SSB、CW、AFSK的速率为10HZ，FM、AM为100HZ。

3－7－4记忆波道锁定

本机具有记忆波道锁定功能，可用于扫描时，去掉不必要的记忆波道。

1 按动VFO/M键，设置成记忆状态。

2 用数字键，“TUNING”旋钮或话筒的“BAND”与UP/DOWN开关，选择需要的记忆波道。

3 按动“CLEAR”开关。

4 在“M．CH”显示器上出现一个小数点，指示将要锁定（不扫描的）记忆波道。

5 选出被锁定的波道，按动“CLEAR”键，即可去掉锁定。显示器上的小数点消失，说明该记忆波道可以扫描了。

3－8AFSK

3－8－1接收

注意：需要一个“RTTY”接口，用来接收和显示/打印RTTY的信号。

1 AFSK方式使用LSB载频。

2 当装上备用的YK－88C滤波器，并把“SELECTIVE”开关置于“AUTO”位置和方式（MODE）开关设在AFSK，即接收机带宽为500HZ。

3 解调的AFSK信号从后面板的“AFSK OUT”接口输出。

4 这样就完成了使用AFSK状态的准备工作。

注意：在连接口前，应当查阅接口部分的使用说明书。

3－8－2发射

注意：电键工作在一个小时期间内，将需要大约30分钟的冷却。对连续的功率发射，建议使用PS－50电源。

1 保证接口是装配在AFSK型的键控。

2 连接接口部分的AFSK输出插孔与TS－440S的“AFSK IN”插孔。连接接口部分的AFSK输入插孔与TS－440S机后面板的“AFSK OUT”插孔。接口部分的待机接头（PTT）应与TS－440S的“REMOTE”上的待机接头相连接。

3 TS－440S的“MODE”键设置在AFSK，表头开关放在ALC。

4 如果发射，将TS－440S上的SEND/REC开关放在SEND，或从你的接口部分上使用PTT开关。

5 使用AFSK时，如果你不想使用TS－440S后面的两个插孔，也可以把发射信号音频接入话筒接头（1脚）。要调节好AFSK的功率输出，可通过MIC增益调节器进行，达到合适的ALC读数方可产生最大功率输出。

注意：1 AFSK的工作需要专为这种型号工作设计的终端接口。不可将AFSK插孔用于FSK音调。

2 AFSK的振荡电路可提供2125和2255HZ音频音调。较低的音调会因存在于这些低频中的高次谐波成分而引起寄生振荡。

3 为防止－RFI（射频干扰），TS－440S和RTTY接口部分应使用各自电源。

4 在AFSK状态工作时，话筒开关应关闭或将ACC插孔的第9脚接地，或话筒不接。若使用AFSK插孔时在机子的后面板。

5 AFSK输入电平应小于100mv。

技术指标

方式：LSB、USB、CW、AM、FM、AFSK

天线阻抗：带AT单元为20～150Ω；不带AT单元为50Ω

电源要求：12～16V直流（13．8V标准），负极接地

电流消耗：接收状态为1．9A，发射状态为20A

工作温度：－10～＋50℃（＋14～＋122F）

体积（包括突出部分）270（279）×96（108）×313（335）

重量：带AT部分为7．3Kg；不带AT部分为6．3Kg

频率范围：160～20m波段（160KHZ～30MHZ）

输入功率：AM为110W PEP；其它方式为200W PEP

调制：SSB：平衡调制；FM：电抗调制；AM：低电平调制

寄生辐射：小于40dB

载波抑制：大于40dB

无用边带抑制：小于50dB

三阶互调失真比：优于－26dB

最大频偏（FM）：±5KHZ

频响：400～2600HZ

麦克风阻抗：500～50KΩ

电路结构：三倍变换超外差：145．03MHZ、8．83MHZ、455KHZ

灵敏度：SSB、CW、FSK（在10dBS/N）100～150KHZ：小于2．5uV；150～500KHZ小于1uV；        500KHZ～1．6MHZ小于4uV；1．6～30MHZ小于0．25uV

AM（在10dBS/N）：100～150KHZ：小于25uV；150～500KHZ小于13uV；               500KHZ～1．6MHZ小 于40uV；1．6～30MHZ 小 于 2．5uV

FM（在12dBS/N）：1．6～30MHZ小于0．7uV

选择性：SSB、CW、FSK