Az MMVARI 0,42 Beta PSK-RTTY szoftver rövid ismertetése:

- Options menűpont.

SETUP MMVARI > TX > MacroCallsign > C6AGU

PTT ablakban-COM1 (vagy Com2)

Radio command gombot megnyomni, azaz a CAT konfigurálása:

-Port = COM1, Baud 4800 (vagy 1200 stb.)

- CTS-be pipa, PTT-be pipa

RIG legördülő menűben – ICOM

VFO Polling – ICOM  CI-V (no inquiry)

Frequency offset – off

Befejezéshez- OK

Több beállításra alap járatban az Options-ban nincs szükség.

2. Setup Logging:

Input: His RST 599, alapként  beállított vételi riport

My  RST 599,            -„-                adott riport

Time:  UTC

Conversion: alapállás

Misc: Date format- kívánság szerint beállítható

Dupe Check- dupla hívójel kijelzése pl. verseny alatt

===OK===

- Be ill. kimeneti Hf szintek beállítása:

Options > Soundcard input Level > Mic vagy Line In bejelölés, tolópotival a vételi érzékenység beállítása.

Options > Soundcard output Level > Volume tolópotival a kimenő teljesítmény (meghajtás) szabályozható.

Alap beállításnak ennyi elegendő.

4. a szoftver megjelenése egyetlen ablakban történik:

A bal felső sarokból kiindulva:

-Piros TX feliratú gombot megnyomva adásra kapcsol. Ezt a gombot csak akkor használjuk, ha nyílt szöveget akarunk gépelni. A szöveg leadása befejeztével az alatta lévő TX off  gomb megnyomásával ill. az Escape-el vételre mehetünk.

Alatta legördülő menűben a választható üzemmódok melyek közül általánosan használatos: bpsk (kisbetűs!!) és rtty-U. USB üzemmód az ajánlott minden sávon és digit üzemmódban!

A bpsk sebesség (sávszélesség) alapban a 31.25 Hz használatos ami a Speed felirat alatti legördülő menüben választható.

A TX gomboktól jobbra, BPF gomb alatt a választható sávszélesség (vételnél) gombjai.

Jobbra, a Carrier (Hz) RX-TX, normál üzemben nincs vele dolgunk.

Tovább jobbra, AFC, alatta NET gombok: az AFC benyomva, a szoftver automatikusan követi a vett jelet, felengedve megáll egy helyben.

NET gomb benyomva: az adás követi a vevő elhangolását (adó-vevő frekvenciája azonos). Felengedve az adó helyben marad, elhangolva vagy az AFC által automatikusan utána hangolva, csak a vétel megy arrább, az adási freki nem változik.

A monitoron látható sávszélességet 3  kHz-re választva, lehet egyszerű „split” üzemmódot is használni pl. úgy, hogy az adásunk frekvenciáját mondjuk 1 kHz-re állítjuk és a NET gombot felengedjük. Ezzel az adónk 1 kHz-nél marad, a vételi helyet jelölő nyilat pedig  2,5kHz-ig akárhova tehetjük. (up 500Hz-től 1,5kHz-ig).

Persze tisztább a split üzem ha 2 VFO-t használunk. Pl. az A VFO legyen az adási frekink, a B a vevő. Ekkor a vételi ablakban a B VFO által meghatározott helyen szabadon hangolhatunk bárhova, adásunk helyben marad. Ehhez viszont a NET gombot benyomva kell tartani!

Split üzemben az AFC kikapcsolása ajánlatos (gomb felengedve), mert bekapcsolt AFC-nél a vétel helye automatikusan a legerősebb állomásra megy és a pile-up-ot nem lehet rendesen kezelni.

Az AFC és NET gombtól jobbra FFT, WF és Sync gombok találhatók.

A vételi spektrum formáját állíthatjuk be velük, a WF (waterfall-vízesés) ajánlatos.

Alatta: 500-1k-2k-3k gombok láthatók. A hf vételi sávszélesség választható velük.

Javasolt: DX munkánál az 500Hz, keresésnél a szélesebb 3kHz.

Megjegyzés: a vétel sávszélességét alapvetően a rádión kell a lehető legkeskenyebbre beállítani pl. PBT mindkét irányból szűkítve, DSP ill. CW szűrő használata. (ha van lehetőség a rádiónál, üzemmód USB és a keskeny szűrő ill. szűrők bekapcsolva). ATC- gombot benyomva tartsuk.

Lejjebb menűsor: QSO-DATA-FIND-CLEAR

A QSO gomb benyomásával lehet naplózni az aktuális QSO-t amivel egy  időben kiürülnek a QSO beviteli ablakok, várva a következő QSO-t.

A QSO gomb megnyomását helyettesíti a makróba beírható <%QSOOFF> bejegyzés amit célszerű az elköszönés végére elhelyezni. Ezzel a makró lefutásával automatikusan naplózódik a QSO.

Következő gomb, DATA: megnyomásával felbukkanó ablakban szerkeszthetőek az aktuális QSO adatai. Ezt az ablakot QSO-zás közben általában nem használjuk.

FIND: az aktuálisan beírt hívójelet keresi a LOG-unkban.

CLEAR: a beviteli ablakba írt hívójel ill. QSO adatok törlése.

A beviteli mezők között a TAB billentyűvel mozoghatunk, bennük törölhetünk, javíthatunk az általánosan ismert módokon.

A sor végén a frekvencia automatikusan kijelződik CAT alkalmazása esetén, annak hiányában legördülő mezőben választható, szerkeszthető.

LIST gomb: a LOG-ba vezet, ahol annak szerkesztése ill. ki és bevitelre van lehetőség. Pl: LOG export> Edit > Select All > File menü >Export > ADIF (Cabrillo stb.) és a mentés.

Ugyanígy betölteni is lehet más logvezetők adatbázisait.

Lehetőség van a programmal versenyzésre is, az adott riportnál a +001 sorszám adást igénylő esetekben is.

Beállítás az automatikus sorszám adásra a Setup Logging menüpontban  His RST 599+001 cellába tett jelöléssel.

Vételi és adás ablak:

Az RX ablak törlése jobb gombbal nyíló menűből ill. makróból történhet.

A TX ablak törlése az F1 billentyűvel és makróból történhet.

Makrók: CLEAR = a TX ablak tartalmának törlése. A sorban következő gombok F2-F11-ig tetszőleges makrók futtatására alkalmasak, szerkesztésük a rájuk nyomott jobb egérgombbal. Pl. az F2-re pozícionált CQ gomb szerkesztése: Jobb egérgombbal klik a gombra > Edit button ablak. Alul, a Button felirat mellett szerkeszthető a gomb elnevezése. A szerkesztő ablakban elhelyezhető a kívánt szöveg ill. előre szerkesztett makró bejegyzés. Utóbbiak választéka a Macro gomb megnyomásával nyíló menüből választható.

A makró a <%TX> bejegyzéssel kezdődve automatikus adásra kapcsolást jelent, a bejegyzés végén elhelyezett <%RX> pedig automatikus vételre állást.

Egyéb, általánosan használt makrók:

<%MyCall> a saját hívójel

<%HisCall> az ellenállomás hívójele

<%ClearTXW> adóablak tartalmának automatikus törlése

<%DearName> ellenállomás beírt nevének automatikus használata

<%HisRST> elenállomás beviteli sorba írt vagy kiválasztott riportjának adása

<%HisGreetings=2> automatikusan generálja a napszaknak megfelelő köszönési formát (Gm, Ga, Ge)

<%HisNR> Versenyriporthoz tartozó, soron következő sorszám automatikus adása.

Fentieken kívül még számtalan makró választható a MACRO gomb alatt.

QSO adatok felvétele (capture) az RX ablakból:

A vett hívójelre, névre, QTH-ra vagy riportra jobb egérgombot nyomva, a legördülő menüből kiválasztható, hogy melyik cellába kerüljön a vonatkozó adat a QSO beviteli ablakban. Pl: a gép veszi a 8P6PR hívójelet > jobb gomb, menűben > Put int he Callsign. Ezzel beíródik a CALL ablakba 8P6PR. Ugyanezen módszerrel lelopható az RX ablakból a vett riport ill. sorszám stb. is.

Ez a leírás egy rapid munka eredménye, az előforduló hibákért és vagy pontatlanságokért elnézést kérek: HA7PO