Status Geheugenprogrammering T813S - PAØSNY

Programmeerdatum:	9 juni 1998

Rogerbeep:		No (BPn)

Opstartfrequentie:	145.775

Memorykanalen:

| ch | tx | rx | remarks |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 145.0000 | 145.6000 | Alkmaar, Twente, Sluiskil |
| 1 | 145.0125 | 145.6125 | Appingedam, Capelle, Venlo |
| 2 | 145.0375 | 145.6375 | Amsterdam |
| 3 | 145.0500 | 145.6500 | Amercentrale, Meppel |
| 4 | 145.0750 | 145.6750 | Noord-Oost Veluwe |
| 5 | 145.0875 | 145.6875 | Roosendaal, (Doetinchem) |
| 6 | 145.1000 | 145.7000 | Eindhoven, Nes (Frl) |
| 7 | 145.1125 | 145.7125 | IJmuiden |
| 8 | 145.1250 | 145.7250 | Geleen, Goes, Den Helder |
| 9 | 145.1500 | 145.7500 | Den Haag, Groningen, Nijmegen |
| A | 145.1750 | 145.7750 | Zandvoort |
| B | 145.1875 | 145.7875 | Amersfoort |
| C | 144.5375 | 144.5375 | Club .540 |
| D | 144.7750 | 144.7750 | PI9KLM |
| E | 145.5000 | 145.5000 | Algemeen, oproep |
| F | 145.5500 | 145.5500 | Voortzetten |

--ooOOoo--

Programmeren en gebruik van de T813 (PE1DTN, PE1MIX, PE1OLQ).

Programmeren:

| actie | display | nieuwe mode | opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- |

| [PTT] + [1750] + Pwr ON | (dtn) ==> (-2-)...... | opstartsequence | gaat automatisch naar volgende |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ...........(LO) | mengkeuze LO of UP |
|  | [dial] | (UP) / ((LO) toggle |
| LO (ondermenging) is standaard |
| [PTT] | (BPy) | rogerbeep ON or OFF |
|  | [dial] | (BPy) / (BPn) toggle |
| Bpn, dus beep af |
| [PTT] | (-5F-) | opstartfrequentie |
|  | [dial] | ===> 145.775 (bv) |
| neemt shift mee |
| [PTT] | (-0-) | memoryprogrammeren | 16 kanalen, 0 t/m F (hex), 1e kanaal |
| [PTT] |
|  | dit is t.b.v 1e tx freq (SQ led OFF) |
| [dial] | ===> 145.000 (bv) |
| [PTT] |
|  | dit is t.b.v 1e rx freq (SQ led ON) |
| [dial] | ===> 145.600 (bv) |
| [PTT] | (-1-) |
| 2e kanaal |
| [PTT]......etc,etc |
|  | [PTT] | (laatste rx freq) |
| Pwr OFF |
| uit programmeermode |
|  | Pwr ON |
| standaard 12.5 kHz mode | de unit is nu geprogrammeerd |

Gebruik:

| actie | display | nieuwe mode | opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- |

Pwr ON:

| Normaal gebruik | 145.775. | standaard 12.5 kHz mode | dit is de opstartfrequentie |
| --- | --- | --- | --- |

| Gewenst: memorykanalen scannen: (vanuit 12.5 kHz mode) |
| --- |
|  | afstemmen tot 144.000 | [ ] | switch mode |
|  | [PTT] | [ = ] | vanuit 12,5 kHz naar: memorykanalen | [PTT] is nu de toggle switch tussen de twee modes |
| [dial] (1x) | tollend streepje | scanning mode |
|  | [PTT] | any active memory | scanning |
|  | indien [1750] | other active memory | scanning | [1750] skipt active memory |

| Gewenst: van scannen naar memorykanalen: afstemmen |
| --- |
|  | scanning mode |
|  | [PTT] | any memorykanaal |
| scannen stopt op een mamorykanaal |
| [dial] (afstemmen) | any memorykanaal | afstemmen memorykanalen |

| Gewenst: terug naar 12.5 kHz mode |
| --- |
|  | afstemmen memorykanalen |
|  | [dial] tot ==> | [ = ] |
| [PTT] | [ ] | vanuit memorykanalen naar 12,5 kHz: | [PTT] is de toggle switch |
| [dial] afstemmen | in 12.5 kHz steps | standaard 12.5 kHz mode |

| Gewenst: memorykanalen afstemmen: (vanuit 12.5 kHz mode |
| --- |
|  | afstemmen tot 144.000 | [ ] | switch mode |
|  | [PTT] | [ = ] | vanuit 12,5 kHz naar: memorykanalen | [PTT] is de toggle switch |
| [dial] (1x) | tollend streepje |
| [dial] nog een maal | 1e memorykanaal |
| [dial] (afstemmen) | any memorykanaal | afstemmen memorykanalen |