Quadra Cúbica de 4 Elementos para VHF

O número de 4 elementos  para este tipo de antena é o ideal pois não exige muita precisão no direcionamento.

A montagem é bastante simples e barata. Podemos usar elementos comuns, tipo PVC,  etc....

Para construir esta antena, o esquema abaixo,  demonstra as medidas corretas.

Obs.:  O Boom pode ser de PVC de 1/4" ou de madeira

As varetas que formam o quadro, também podem ser feitas do mesmo material,

lembrando apenas, que as pontas que irão sustentar o fio rígido, devem ser de

material isolante, tipo PVC ou plástico.

O fio deve ser o 12, rígido e desencapado.

A colocação da antena no mastro, deve, se possível, ser feita com PVC ou

outro material que não interfira nos elementos da antena, pelo menos até ultrapassar

1/4 de onda de distância dos fios rígidos entre os elementos Irradiante e Diretor-1.

Exemplo:

Projeto de Carlos CT2IKT

http://radioamadore.webs.com/artigosantenas.htm