160m & 80m

VERTICAL  ANTEN

DEĞERLİ DOSTLAR,

Vertical antenlerin göndermedeki performansı beni hep etkilemiştir. 160m vertical anteni ülkemizde bulabilmek satın alabilmek nerdeyse imkansız. Resim Öğretmeni olarak  Anten Resmi yapabilirim ama, antenin kendisini yapmak…zor…

Ama karar verdikten sonra  kolay…Başta TA7OM Hüdaverdi kardeşim olmak üzere TA1ED Metin Korkmaz  ve TA3D Yaşar Göcet ile ’sık sık telefonlaşarak  bu işi başardım.

RADYAL çok önemliydi.Bunu biraz abarttığımı düşünebilirsiniz. İnsanlar yapılanları inkar eder ama, Malzeme asla inkar etmez diye düşünüyorum.Önce Radyalları hazıladım….

Fotoğrafta 16 şar adet 160m ve 80m için radyal bağlantılası için hazırlanan çok telli bakır kablolar görülmektedir.

160 m için  her radyal boyu (300 000:1850=162162:4=40 540x 5 % -  = 38.513)m

80m için her radyal boyu (300 000:3780=79 365:4=19 841x 5 %  - = 18.849 )m

Toplam: yaklaşık 1 km 2.5 luk çok telli kablo (30 kg) kullanıldı.

Bu kadar kablonun toprak altına alınması da kolay olmadı.2 işçi 3 gün çalışarak bu işi tamamlayabildi .Arada çay molası işin keyfi oldu

Vertical anteni bayrak direği montajı mantığı gibi tasarladım.Önce direk ayaklarını  U  demirden ,sonra radyalları bağlıyacağım çerçeveyi galvaniz köşebentlerden yaptırarak  beton ile montajladım.  Sol tarafa giden 1m boyundaki boruyu, Anteni kaldırırken manivela gibi yardımcı olur diye düşündüm ancak işe yaramadı.Bu boruyu en az 3m boyunda düşünmek gerekir diye düşünüyorum.Ancak bu manivela sistemi çapı daha geniş borulardan oluşacak anten sistemini  kaldırmak için uygun olacak…Bu anteni çapı en az 8cm den başlayan borulardan yeniden yapmayı düşünüyorum…

Fotoğraf Studyomda bir zamanlar kullandığım Fon Perdelerini Dijital teknolejiden sonra kullanmaz olmuştum.O perdelere ait çapı 5 cm olan 8 tane 2.75cm boyunda alümiyon boru vardı elimde. Onlardan yararlanmayı düşündüm.Boruları biribirine ekliyerek 18.5m ye

Ulaştım. Boruları eklerken dışına geçecek şekilde 1 boy kalın alümiyon borudan, her parça 80cm boyunda olmak üzere  kullandım.Gelecekte aynı anteni başka yere taşıma düşüncesi ile her parçayı özenle numaraladım.

Bayrak direği kaidesine ve alümiyon boruya geçecek 60 cm içi dolu teflon  malzeme kulladım.5 cm lik ara canlı uç ve şaseyi ayırmak için yeterli oldu.18.5m boy 80m için çeyrek dalga boyu olduğundan 1:4 balun kullanarak SWR nin tutacağını varsaydım.

Sıra anteni kaldırmaya geldi.Yerden kaldırmak istediğimde sanki bir hortumu kaldırıyor gibi, tuttuğum yerden sarkmaya başladı.Olmamıştı…Hazırladığım  boruların yalnız 11m sini kullanmaya karar verdim.11m nin devamına 8 m balık oltası kullanarak 18.5 m ye ulaştım ve anteni sorunsuz kaldırdık.

Anteni kaldırmak için 2 -3 kişi yeterli, ancak eklemede kullandığım teflon çok yumuşak geldi, her an kırılabilecek durumda idi.Anteni İndirdiğimde araya teflon yerine daha sert bir malzeme kullanacağım.Şu an ismini bilmiyorum.Teflonu alırken söylemişlerdi ama arada oldukça uçuk fiyat farkı vardı, ama değermiş demek ki..

80m de bobinsiz olarak 1/ 1 balun ile SWR tutuyor.

TA3AX Ahmet Akansu ile birkaç gece DX yaptık.80m de Avustralya ile ilk QSO yu Vertikal ile yaptım.Dipol antenle karşılaştırarak rapor istedik.Her defasında Vertical için iyi raporlar aldık.

160 m için 18.5 nin devamını yani 38.5m ye tamamlamak için bobin gerekiyordu.

20m kabloyu 5cm dolu teflon malzemeye sardım.Ama bu iş resim yapmaktan fotoğraf çekmekten farklıymış, bir türlü SWR e tutmadı.SWR nin tutması için çok küçük parçalarla bobini kısatmak gerekiyordu.Contest’e katılmak için zaman a kalmamıştı.  Sağolsun TA1ED

Metin Korkmazın verdiği hazır bobini kullanarak SWR yi yakaladım.

160m yi  CQ-160 , RDXC, ve CQ WW WPX Contestlerde test ettim.Sonuç mükemmel idi.Daha iyisini yapmak başka bir bahara…..73  TA1CM      Mehmet Çevik