YU1QT  3band ; 3 x 2el. MOXON ANTENA

(Low freq.14.150MHz)

Legenda:

zeleno = stap-nosac

plavo   = konop izmedju elemenata (S1 -S3)

crveno = taoka napajanja za kabl (X)

smedje  = mjesto pricvrscenja zice za stap (G1 -G3)

zuto    = blok kondenzator (C)

crno    = zica

svetlo zeleno= peti stap-nosac napajanja                                 X

G

A

S

R

L

Rezonantne freq.su: 14.150;  21.200;  28.300 MHz

Zica je bakar u PVC-u,  1.5mm.kv.(1.4mm pr.)

DIMENZIJE:             14               21                   28

L =            5.9             3.62               2.665  m

A =            2.32          1.635              1.24   m

R =            2.18          1.585              1.17   m

S =           1.4             0.40                0.12   m

G =           4.17           2.60                1.89   m

C  =             200              100                      50    pF

T.F.75 oma;=            3.30(4m)   0.59(0.72m)    nema

izracunat (v.f.0.66)za RG-11AU

za TV kabl RG-6 v.f.=0.8,i duzine su oznacene crvenom bojom:

DETALJ : A – A

ZICA                DRIVER-a

“vruci” kraj

LUSTER

KLEMA

C

KA UREDJAJU               TF linija 75 oma( TF)