## Slide 2: APRS: Eine Packet-Radio Betriebsart
Vortrag und Demo
Ernst Niggli HB9PVI & Kurt Marti HB9RMS
Notes: 1

## Slide 3: Übersicht
Was ist APRS?
Anwendungen / Möglichkeiten
Was braucht man für APRS?
  Hardware
  Software
Anbindung von APRS-Netzen an das Internet
Frequenzen
Wo bekommt man weitere Infos?
Demo
Notes: 2

## Slide 4: Was ist APRS?
Automatic Position Reporting System
Eine Technik zum Übertragen von „real-time“ taktischen Information auf Packet Radio Netzen
Standort vom Amateurfunkstationen
Geschwindigkeit und Kurs (GPS)
Wetterdaten
Objekte (Gebäude, Wetterphänomene, Satelliten usw.)
Messwerte (Telemetrie: Ballons, Bojen)
Notes: 3

## Slide 5: Was ist APRS?
Peilrichtungen
Propagationssituation
DX-Cluster Meldungen
Kurze Mails
Informationsdarstellung auf Computerkarte
Information wird geloggt (play-back)
Neu: APRS Satellit PCSat als Digi / Messagebox
Notes: 3

## Slide 6
APRS Stationen Solothurn / Bern
Notes: 9

## Slide 7: Wie funktioniert APRS?
APRS braucht UI-Frames (Bake)
APRS braucht kein Connect
Digipeater-Netz für grosse Distanzen
RELAY als Alias für alle Digis
WIDE als Alias für DX-Digis
Adresse & Pfad: explizit definiert oder mit Alias
  APRS via HB9BA-4, WIDE
  APRS via RELAY, WIDE
1200 Baud 2 m, 300 Baud KW (Gateway)
Ein APRS Netz braucht nur eine Frequenz!
Notes: 4

## Slide 8
APRS Station
Fixstation
Transceiver
TNC
Computer
mit APRS
Soft
Sound
card
Notes: 12

## Slide 9
APRS Station
Mobilstation / Tracker
Transceiver
TNC
GPS
Computer
mit APRS
Soft
Tiny
Track
Notes: 12

## Slide 10
APRS Station
Mobilstation / Tracker
Transceiver
TNC
GPS
APRS
Transceiver
Notes: 12

## Slide 11
APRS Station
Wetterstation / Telemetrie
Transceiver
TNC
Micro-
controller
Doppler
Peiler
Wetter-
Station
Computer
mit APRS
Soft
Notes: 12

## Slide 12: APRS-Software
DOS: APRSdos von Bob Bruninga WB4APR
MacOS: MacAPRS von Keith und Mark Sproul WU2Z und KB2ICI
Win95/98/NT: WinAPRS von WU2Z und KB2ICI, UI-view von G4IDE
Linux: Xastir von Frank Giannandrea KC0DGE und X-APRS von von WU2Z und KB2ICI
WinCE: APRS/CE von Rob Wittner KZ3RW
PalmOS: PocketAPRS von Mike Musick N0QBF
Notes: 7

## Slide 13
APRS Stationen HB9
16. Mai 2001
Notes: 9

## Slide 14
APRS Stationen Mitteleuropa
1999
Notes: 10

## Slide 15
APRS Stationen Mitteleuropa
2000
Notes: 10

## Slide 16
APRS Stationen Mitteleuropa
2001
Notes: 10

## Slide 17
APRS Stationen U.S.A.
Notes: 11

## Slide 18
X-APRS
Notes: 9

## Slide 19
TRX mit TNC und APRS
Notes: 9

## Slide 20
Pocket APRS
Notes: 9

## Slide 21
APRS/CE
Notes: 9

## Slide 22
Peilen mit APRS
Notes: 13

## Slide 23
Telemetrie mit APRS
MIM
Tiny
Trak
TAPR
PIC
Notes: 13

## Slide 24
Telemetrie mit APRS
Notes: 14

## Slide 25
Wetterstation via APRS
Notes: 12

## Slide 26
PCsat als APRS Satellit
QRV seit 30.9.2001
Notes: 12

## Slide 27: Internetanbindung
Beobachtung von APRS mit jedem Browser auf dem Internet
  APRSserve: Dale Heatherington WA4DSY
  Klient JavAPRS: Steve Dimse, K4HG
  www.findu.com: SQL-Datenbank: K4HG
Telnet Verbindung mit Gateway-Funktion aus Win/MacAPRS
E-mail Gateway
  Kurzmeldungen zum Rufzeichen EMAIL
ICQ-Server
  Kurzmeldungen zum Rufzeichen ICQSERVE
Notes: 8

## Slide 28
APRS Datenserver www.findu.com
Notes: 12

## Slide 29
APRS Datenserver www.findu.com
Notes: 12

## Slide 30
APRS Datenserver www.findu.com
Notes: 12

## Slide 31
APRS Datenserver www.findu.com
Notes: 12

## Slide 32
Wetter via APRS und Internet
Notes: 12

## Slide 33
APRS Datenserver www.findu.com
Notes: 12

## Slide 34: Frequenzen
IARU Region 1: 144.800 (144.812,5 MHz)
HB9: 144.800 MHz
U.S.A.: 144.390 MHz
KW: 10.151 MHz LSB
Notes: 15

## Slide 35: Weitere Info:
Linkseite HB9EH
  http://www.hb9eh.ch/aprs
Old-Man Artikel (7&8/99) HB9PVI & HE9ZGN
  http://beam.to/hb9pvi
WWW.APRS.DE
  Infos zu Hard- und Software
TAPR
  http://www.tapr.org
  Softwarearchiv, Protokolle, Neuentwicklungen
  Newsgroups (E-mail Liste)
Notes: 16

## Slide 36: DEMO
Notes: 15

## Slide 38: Hardware für APRS
Fixstation (manuelle Positionseingabe)
  Computer, TNC (oder Soundcard), Transceiver
Automatische Positionsmeldung (Tracker)
  GPS, Computer, TNC, Transceiver
  GPS, TNC mit GPS Unterstützung, Transceiver
  GPS, APRS-Handy / APRS-Mobilgerät
  GPS, PIC-Encoder, Transceiver
Notes: 5

## Slide 39: Hardware für APRS
Wettermeldungen absetzen
  Manuell oder mit Wetterstation, Computer, TNC, Transceiver
Peilen mit APRS
  Dopplerpeiler, Computer, TNC, Transceiver
Telemetrie
  Microcontroller
  PIC-Encoder (TAPR)
Notes: 6

## Slide 40: Fixstation
Zu Beginn gibt der Benutzer seinen Standort ein.
Dieser Standort wird an andere Stationen via einen vom Benutzer definierten Pfad weitergeleitet
Es gibt keine Empfangsbestätigung
Jeder Benutzer kann definieren, wie seine Station auf der Karte zur Darstellung kommen soll
  Antenne, Sendeturm, Auto, Jeep, Bus, Flugzeug, Motorrad usw.
Mit einem PC, TNC und Transceiver kann man in APRS QRV werden!
Notes: 17

## Slide 41: Mobilstation
Mobilstationen mit TNC / Transceiver / Computer können wie Heimstationen arbeiten und den Standort manuell eingeben
Mobilstationen mit GPS Empfängern können periodisch NMEA-Strings senden. APRS decodiert diese Pakete und plaziert die Mobilstationen auf der Karte
Stand-Alone Tracker: braucht keinen Computer
Notes: 18