Instellingen voor UI-View.

Eén Baycom instellen:

Eerst ga je AGWPE.zip en DRIVER.zip Downloaden op de syte van http://www.forthnet.gr/sv2agw/inst.htm

Dan maak je een directory aan van AGWPE , en ontzip je deze twee file's naar die directortie.

Dan start je AGWPE op met het volgende icoontje het ziet zo uit Twee antennemasten met een klein modem er tussen.

Dan krijg je een leuke griek te zien en wacht tot deze volledig van Uw scherm is verdwenen en dan ga je naar de onderste statusbalk en klik op het volgende pictogram Packet Engine met de rechter muisknop geef je dan een één klikje ,en neem dan PROPERTIES met de linker muisknop klik je deze aan. Dan tik je op OK , nu doe je de volgende handelingen:

TNC Setup:  U moet wel op voorhand weten op welke kom poort uw modem is aan gesloten voor het gemakelijk te kunnen in vullen. Je steldt de juiste compoort in.

Serialport/modem Baudrate zet je op 1200.

TNC Type: Zoek je naar het volgende BaycomSerial en duidt deze aan.

TNC Sub Type Kiss Simple

Exit Kiss On Exit: deze vink je aan met je muisaanwijzer.

Single port ook aan vinken.

TNC Radio Port

Bij PORT1 Tikje gewoon 144.800MHz 1200 Baud

TNC Commands is het volgende achter liggend bladje.

Program adjust Parameters.

Select the On Air BaudtRate for This Radio Port zet je op 1200Baud

Txdelay op 25

TXTail 4

Soft CD niets aandoen gewoon laten staan.

Als dit allemaal op zijn punt staat druk je op OK. Dan komt hij automatisch vragen om het programma terug op te starten. Druk OK. Dan sluitje AGWPE af door het volgende te doen met de muis aanwijzer op de onderste menubalk gaan en Packet Engine drukken met de rechter muisknop en dan AFSLUITEN keizen met de linker muisknop.

Het installeren van UI-View.

Home page voor IU-VIEW  : http://bewoner.dma.be/pwg/

Daar ga je APRS naar de bladzijde en daar download je de versies.

Je hebt dit programma van iemand gekregen of gedownload van het internet.

Tik gewoon tweemaal op de windowspictogram van UI-VIEW en volg gewoon de setup gegevens. Hij zal zelfautomatisch een directory aanmaken op de Hardeschijf.

Er zullen misschien nog kaarten op de gekregen CD of Disketten staan of deze op de Hardeschrijf die je hebt gedownload hebt van het intenet. Ga naar deze zip.files en tik deze aan zodat hij ze kan gaan ontzippen. Je moet wel Winzip op uw harde schijf hebben staan.  Deze kaarten moeten onder de volgende directorie weg gezet worden C:\UI-VIEW\MAPS komen te staan. Er zijn geregeld nieuwe kaarten te downloaden van het internet en ook nieuwere versies van UI-VIEW versies.

Als dit allemaal gebeurt is start je eerst uwe AGWPE op met die twee antennes en dat modem er tussen je kan er ook een snelkoppeling  van maken naar je bureaublad, je wacht tot de foto van het bureaublad is verdwenen dan is AGWPE al opgestart, dan ga je naar de UI-VIEW directory en it programma start je op door op de wereldbol te dubbel klikken. Als dit gebeurt is ga je in de menubalk van het programma naar Setup deze klik je open.

Dan neem je het volgende:

Comms Setup: Je zet hem eerst in de HostMode op NONE daar stel je Baudrate 9600 aan DataBits 8 Stop Bits1 Parity1 en dan de compoort waarop je modem is aangesloten. Dan ga je terug narr Host Mode en zet deze op AGW en drukt op OK.

Volgende stap ; Setup  in de menubalk en dan Station Setup aan klikken.

Callsign invullen dan de Latitude = Vb 51.15.75N   Longtitude = Vb 004.35.59E

Unprotopoort zet je op 1 Unproto addres moet in hoofdletters daar komt het volgende APRS,TRACE7-7

Beacon comment : hier bent u vrij om in te tikken wat je wilt.

IU-VIEW - Tag aanvinken.

Beacon interval (mins)

Fixed is de tijd dat je je baken wilt laten uitzenden  kan van af 05 tot 60 gezet worden.

Mobile=0 duidt KM aan 0 Interet 60 heeft geen belang als je uitzend via één antenne.

Symbool: Dit is ook vrij blijven maar voor een vast station wordt meestal het algekende gele huisje gebruikt.

GPS symbool = gewoon laten staan. Druk dan op OK

Volgende stap Setup en vervolgens naar Satus Text.

Deze mag je ook naar eigen keuze invullen. Interval is zelf in te stellen naar gelang hoe dikwijls je dit baken wilt laten zien. Druk op OK.

Volgende stap Setup en vervolgens Station Info Dit is volledig vrijblijvend als je dit wilt invullen, als je toch iets wilt invullen en het is ingevuld druk dan OK anders als je niets invuld CANCEL.

Dit zijn de instellengen dan voor het APRS gebeuren om van thuis uit wat te volgen of zelf uit te zenden.

Veel succes met programma. Heb je nog vragen ik ben geregeld QRV op de volgende frequentie: 145.762.5 MHz Repaeter van Antwerpen.

Groetjes van ON 2 BIZ Wim  QTH: Schilde.

Wie mij de instellingen voor een TNC kan bezorgen zal ik heel dankbaar zijn dan kunnen we daar ook zo’n uitgebreidt verslag van maken en ook vrijgeven in een of ander clubblad.

Die gegevens mag je altijd door sturen naar:

Couwels Willem

Salamander 17

2970 Schilde.

Tel : 075/ 77.56.41