Datenblatt 6146B

| Sockelschaltung | 6146B |
| --- | --- |
| Oc96, bottom view | Artikelnummer: 6146B |

| Heizung | indirekt | 6,3V, parallel | 1,125A |
| --- | --- | --- | --- |
| Verwendung | Hf-Endpentode | Oszillator | Impedanzwandler |
| Anodenspannung, statisch | 200V | Anodenstrom, statisch | 100mA |
| Gitterspannung | -28V | Schirmgitterspannung | 200V |
| obere Grenzfrequenz | 60MHz (175MHz) | max. Anodenverlustleistung | 27W |
| max. Katodenstrom | 175mA | max. Anodenspannung | 600V (300V) |
| max. Schirmgitterspannung | 250V | max. Schirmgitterbelastung | 3W |
| max. Gittervorspannung | -150V | Steilheit | 7mA/V |
| max. Gitterwiderstand | 100 kOhm | Leerlaufverstaerkung g2/g1 | 4,5 |
| Gitter/Anode-Kapazitaet | 0,24pF | max. Spannung Katode/ Heizfaden | 135V |
| VK/Netto/Stk. | 23,52 EUR | Stand | 28.12.2002 |