ANTENA U6YRN

para la radio experimentación en 70 cm.

Construyela y disfruta buenos Dx vía satélite

La U6YRN   es un modelo de antena para la banda de uhf o 70 cm. con ella podrás lograr buenos comunicados desde tu estación fija con otra móvil o fija, pero también la puedes usar para contactar con estaciones vía satélite, usando un rotor.

Ahora bien antes de usarla asegurate de ajustar la abrazadera que une el elemento excitado con el gamma mach para ponerla a un mínimo de ROE   de acuerdo a la frecuencia de uhf que quieras usar.

El gamma match: Se fabricará con un tubo de aluminio de 1/2"  y dentro del miso se introducirá un pedazo de coaxial RG8, al cual se le eliminará el forro y la malla quedando únicamente el forro que protege al cable del centro para producir un aislamiento entre el tubo de aluminio y el cable que va soldado al conector previamente fijado en el boom de la antena direccional , cerca del elemento exista do respetando las longitudes y detalles que a continuación menciono para ajustar la ROE (relación de ondas estacionarias). La separación entre el  gamma y el elemento excitado es de 2.5 cm.

| MODELO | U6YRN | ELEMENTO | MODELO | U6YRN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Frecuencias Mhz. | 430- 450 mhz. | Boom | 79,0CM X 2.5X 3.8CM |  |
| VSWR | 1.2 a 1 | Reflector | 35.2 cm x 1/4" diám. |  |
| Forward Gain dBi. | 12.1 dBi | Elemento excitado | 32.8 cm x 1/4" diám. | 14.1 cm. |
| Front to back dB | 26 dB | Director 1 | 31.4 cm. x 1/4" diám. | 8.0 cm. |
| Acoplamiento por | Gamma Match | Director 2 | 30.7 cm x 1/4" diám. | 12.4 cm |
| Longitud del Gamma | 5 cm | Director 3 | 29.7 cm x 1/4" diám. | 13.8 cm. |
| Distancia al shunt | 3 cm | Director 4 | 28.3 cm x 1/4" diám. | 20.7 cm. |
| Material usado | Aluminio Natural | Gamma | 4.99 cm x 1/2" diam. | 2.5 cm del exitado |

Diseño de Gamma para

Antenas direccionales