Dipolo Encurtada para 40 e 80 metros

Uma ótima antena dipolo para aqueles com um espaço limitado. A antena é projetada com duas bobinas de carga de corte de freqüência em uma determinada faixa.

Este foi fixado em frequências de 7,1 MHz e 3.650 MHz, mas pode ser ajustado para a porção de banda desejada.

Bobinas são feitas com fio de cobre enrolado.

Note-se que a antena um dipolo, não tem nenhum ganho em decibéis, mas proporciona resultados muito bons para ambas as bandas.

As Medidas:

As seções "A" da antena tem uma medida de 9 Mts. 70 cms. Com uma tolerância de + 1 Mt por lado para o ajuste da ROE.

O "B", tem um comprimento de 1 Mt 13 cm de cada lado, com uma tolerância de + 50 cms. para ajuste de ROE.

Bobinas (L1, L2) são bobinas de 190 espiras e são projetados em um tubo de PVC de 1 polegada de diâmetro, enrolada com fio de 1,30 mm de diâmetro enrolados em conjunto.

Se usar fio eléctrico, de 1 mm de diâmetro, fará com que a antena tenha uma variação nos seus comprimentos nas secções A e B.

O balun é uma proporção de 1:1, que se adapta a linha desequilibrada com a linha equilibrada, esta proporciona um melhor desempenho.

ajuste

Primeiro você precisa ajustar a seção de 40 metros (A), depois que você pode começar a ajustar a seção de 80 metros (B).

As bobinas, é aconselhável não alterá-las, tendo em conta que estas medidas estão funcionando corretamente.

Retirado do site LU1DMA e traduzido para o português por PU1XTB